Радиостанция BFDX BF-71A

- Технические характеристики.

Частоты приема: 220.000 МГц -229.275 МГц

Частоты передачи: 220.000 МГц -229.275 МГц

Выходная мощность – 5 Вт.

Аккумулятор 8.4 В  650 мА – время заряда при полной разрядке не менее 5 часов.

2. Назначение функциональных частей радиостанции.

3. Некоторые функции.

Включение радиостанции.

Удерживайте клавишу PWR несколько секунд для включения или выключения.

Переход в канальный/частотный режим.

При включении радиостанции вместе с кнопкой PWR  удерживайте кнопку VFO.

Для ввода частоты используется клавиатура. При вводе набирайте  22, а затем единицы, сотые, тысячные требуемой частоты.

Имеется настроенные заводом изготовителем три канала:

СН-1: частота 226.125 МГц

СН-2: частота 226.225 МГц

СН-3: частота 227.325 МГц

Перемещайтесь по каналам с помощью клавиш UP и DOWN.

Блокировка клавиатуры.

Для блокировки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу F. Для разблокирования повторите операцию.

Сканирование частоты/каналов.

Для перехода в режим сканирования нажмите клавишу VFO. Радиостанция будет автоматически перемещаться по частоте/каналам до обнаружения полезного сигнала.

# Text boxes

Антенна

Регулировка шумоподавления

Регулировка громкости

Индикатор передача/прием

Информационный дисплей

Динамик

Выход на наушники

Вход микрофона

Функциональная клавиша

Память каналов

Вход для зарядки аккумулятора

Кнопка «ПЕРЕДАЧА»

Перемещ. вверх по каналам/частоте

Кнопка «Подсветка»

Кнопка шумоподовителя

Перемещ. вниз по каналам/частоте

Кнопка вкл./выкл. питания

Кнопка вызывного канала

Режим ввода каналов/частоты

Клавиатура