FT-757GX ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

СЛУЖБА И ВЫРАВНИВАНИЕ

FT-757GX тщательно разрабатывается, чтобы позволить хорошо осведомленному оператору вносить все корректировки, требуемые для различных условий станции, режимов и предпочтения оператора просто от средств управления на передних и задних панелях, не открывая случай приемопередатчика. Эти корректировки описываются в Инструкции по эксплуатации FT-757GX.

Следующие процедуры касаются иногда критических и утомительных корректировок, которые обычно не требуются, как только приемопередатчик оставил фабрику. Мы рекомендуем, чтобы эти корректировки были внесены только авторизованными представителями службы Yaesu, так многие являются взаимозависимыми и трудными выполнить правильно без предшествующего опыта с выравниванием FT-757GX. Без такого опыта и надлежащего испытательного оборудования, любая попытка внести внутренние корректировки, вероятно, вызовет ухудшенную производительность приемопередатчика, исправление которой не покрывается гарантийной политикой когда вызвано несанкционированными внутренними корректировками.

Следующее испытательное оборудование (и полное знакомство с его использованием) требуется для полного выравнивания. В то время как большинство шагов не требует всего перечисленного оборудования, взаимодействия таких корректировок могут потребовать, чтобы более сложные корректировки были выполнены впоследствии. Не пытайтесь выполнить только единственный шаг, если он ясно не изолируется электрически от всех других шагов. Скорее имейте все испытательное оборудование, готовое перед началом, и следуйте за всеми шагами в порядке, который им дают в каждом разделе.

Во время всех следующих процедур, которые призывают, чтобы передатчик был активирован, эквивалент нагрузки на 50 омов должен быть соединен с разъемом антенны, кроме где определенно утверждено иначе.

Кроме того, средства управления ШИРИНОЙ/SHIFT должны быть установлены в 12-часовую позицию, RF получают контроль, должен быть полностью по часовой стрелке, и управление SQL должно быть полностью против часовой стрелки, если не утверждено иначе.

В маловероятном случае, что внезапный отказ происходит во время нормального функционирования, не делайте попытку перестройки. Такие отказы происходят почти всегда из-за отказа компонента, часто во внешнем аксессуаре, или проблеме с системой антенны. Как только внешние соединения были все проверены, если приемопередатчик - все еще подозреваемый, с представителем Yaesu, через которого приемопередатчик был первоначально куплен, нужно сразу связаться для инструкций относительно восстановления. Авторизованные обслуживающие техники Yaesu автоматически выполняют полные проверки производительности и перестройку всех схем, на которые можно влиять, как только дефектный компонент был заменен.

Тех, кто действительно предпринимает любое следующее выравнивание, предостерегают продолжиться только в их собственном риске. Yaesu должен зарезервировать право изменить схемы и процедуры выравнивания в интересах улучшенной производительности, не уведомляя владельцев. Ни в коем случае не должен никакая перестройка быть предпринятой, если нормальная функция и работа дуги приемопередатчика, ясно понятой, неправильное функционирование не было тщательно проанализировано, и любые дефектные компоненты заменяются, и потребность в определенной перестройке решила быть абсолютно необходимой. Процедуры, не включающие корректировки, называют проверками, и включаются для того, чтобы диагностировать цели.

После завершения одного шага, считайте следующий шаг, чтобы определить, будет ли то же самое испытательное оборудование требоваться. В противном случае удалите испытательное оборудование (кроме эквивалента нагрузки и ваттметра) перед продолжением.

Оборудование выравнивания

Частота отвечает точностью 0.1 стр/мин к 100 МГц

Вольтметр DC с, по крайней мере, входным импедансом С 10 мегомами

Вольтметр RF по крайней мере с 5%-ой точностью к 100 МГц, высоким импедансом, и в пределах от 10 мВ к 3 Vrms

Милливольтметр AF

Миллиамперметр DC, располагающийся к осциллографу X-Y на 500 мА с пропускной способностью на 60 МГц

RF  ваттметр

Резистивный эквивалент нагрузки, 50 омов, 150W;  требуемый для  выравнивания SWR

RF сигнализируют генератор, покрывающий 1-30 МГц, с калиброванными уровнями на выходе от 5 dB/i до 100 dB/i

Генератор сигнала AF с калиброванными уровнями на выходе от 1 мВ до 25 мВ

Отклонение FM meter/SINAD и RF выборка разветвителя ("T") для выравнивания модулятора FM

Контекст монитора для выходного дисплея передатчика

Линейный детектор для 1 - 30 МГц

ВЫРАВНИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫЙ Модуль

- Третий LO BPF

Удалите PJ7 и соедините загрузку на 50 омов через 3-ий LO разъем J20o8> наряду с вольтметром RF. Установите приемопередатчик в режим CW, и получая, скорректируйте T2001 и T2002 для максимального отклонения на вольтметре (50 mVrms номиналов).

- SSB, AM, Уровень LO RX CW

Соедините вольтметр RF, чтобы прикрепить 2 из Q2012 и скорректировать TC2002 так, чтобы различие в уровне между  CW передало и получило, меньше чем 5 mVrms в этой точке (уровень на выходе приблизительно 100 mVrms).

- Полосовой фильтр на 45 МГц

С набором приемопередатчика к полосе на 14 МГц, соедините вольтметр RF ta TP2006 и скорректируйте T2009 и T20io для максимального отклонения вольтметра (больше чем 80 mVrms).

- Полосовой фильтр на 60 МГц

Установите приемопередатчик в полосу на 21 МГц, и с вольтметром RF, соединенным как в предыдущем шаге, скорректируйте T2011 и T2012 для максимального отклонения (больше чем 80 mVrms).

- 45MHz Tripler

Возвратите приемопередатчик полосе на 14 МГц, и соедините вольтметр RF с TP2002. Скорректируйте T2006 и T2007 для максимального отклонения (больше чем 80 mVrrns).

- Опорная Частота на 15 МГц

Соедините частотомер  с TP2002 и скорректируйте TC2006 для 45 МГц +-20 Гц.

- 2-ая Локальная Частота Осциллятора

- Соедините частоту в противоречии с TP2007, и настройте приемопередатчик так, чтобы дисплей указал 14.000.00. Скорректируйте VR2006 так, чтобы счетчик показал 32.06000 МГц ± 20 Гц.

- Настройте приемопередатчик так, чтобы дисплей показал 13.999.99, и скорректировайте VR2014, в случае необходимости, чтобы получить 32.05901 МГц на счетчике. Теперь повторно настройте приемопередатчик на 14.000.00 и проверьте, что различие в частотах, показанных на счетчике, в пределах 990 Гц +-5 Гц.

H. Пункт погрузки транспорта

Соедините частотомер с J2008 и скорректируйте компонент, обозначенный в соответствующем режиме для частоты, показанной ниже:

I. Частота BFO

Установите приемопередатчик в режим CW, и соедините частотомер  с контактом 2 из Q20i2.  Корректируйтесь — TC2ooi, получая для 15.000700 МГц (+-10 Гц) на счетчике.

J. Несущая частота FM/AM

- Установите приемопередатчик в режим FM, и соедините частотомер с J2007-корректируйте VR2004, передавая для 8.215000 МГц (+-50 Гц) на счетчике.

- Поверните управление CAR AM (VR2008) полностью по часовой стрелке, и установите приемопередатчик в режим AM. Закройте строку PTT и проверьте счетчик на 8.215000 МГц +-300 Гц.

K. Уровень поставщика услуг

Установите приемопередатчик в режим LSB, и соедините ~ вольтметр RF с TP2001. Закройте строку PTT и скорректируйте TC2003 для 90 mVrms (±5 мВ).

L. Балансировка

Переключите приемопередатчик в LSB, соедините вольтметр RF с J2007 и скорректируйте VR2001 для минимального напряжения на метре.

M. Уровень

- С вольтметром RF, соединенным с J20o7>, устанавливает режим в CW, манипулируют передатчик, и отмечают напряжение, обозначенное на метре (приблизительно 200 mVrms).

- Возвратитесь, чтобы получить, переключить режим на AM, закрыть строку PTT и скорректировать управление CAR AM VR2008 для точно половины напряжения, отмеченного в предыдущем шаге.

N. PLL Subloop (PLL-l) VCC

- Соединитесь  вольтметр DC к ТР200з и настройте приемопередатчик для 14.499.00 на дисплее. Скорректируйте T2008 для 5.5 V на метре.

- Повторно настройте приемопередатчик для дисплея 14.500.00, и проверьте на 2 - 3 вольта на метре.

O. Полосовые фильтры на 41 и 56 МГц

- Соедините вольтметр RF с TP2004 и настройте приемопередатчик для 14.250.00 на дисплее. Скорректируйте T2014 через T2017 для максимального отклонения на вольтметре (больше чем 60 mVrms).

- Повторно настройте приемопередатчик на 21.250 МГц, и скорректируйте T20i8 через T2021 для максимального отклонения на вольтметре (больше чем 60 mVrms).

P. Основной PLL (PLL 2) VCC

1. Соединитесь  вольтметр DC к TP2005 и настройте приемопередатчик на частоты, показанные в следующей диаграмме, корректируя соответствующий преобразователь для 1.5 V на метре. Затем повторно настройте приемопередатчик на соответствующую частоту "проверки", и проверьте на 5 - 6 V на метре.

2. Проверьте на надлежащее управление VCC, настраиваясь между корректировкой и проверьте частоты в каждый из вышеупомянутых четырех диапазонов, используя настраивающуюся кнопку или кнопки сканирования микрофона, и наблюдение вольтметра DC для гладкого изменения напряжения. Если напряжение изменяется неравно, или переходы, отказ обозначается.

Q. 2-ой Локальный уровень

Соедините вольтметр RF с J2009. Скорректируйте T2003 через T200S для максимального напряжения RF на метре (  наименьшее количество 110 mVrms).

R. IF Shift  Точки Сдвига

- Соедините частоту в противоречии с J2009, и с центрируемыми средствами управления Shift and Width  Сдвигом и Шириной, отметьте встречную частоту, получая. Затем манипулируйте передатчик и скорректируйте VR2007, в случае необходимости, так, чтобы частота, показанная на счетчике, была в пределах 50 Гц из показанного

- проверьте полный диапазон регулировки управления Сдвигом в USB, LSB и CW, которая должна составить приблизительно ±1.3 кГц как показано на счетчике. В противном случае скорректируйте L20u (не больше чем 90 ° в любом направлении), и затем повторите корректировки H, меню и J (Пункт погрузки транспорта, Частота BFO и Несущая частота FM/AM), и затем эта проверка снова.

S. Предварительная установка Усиления VOX

- Предварительная установка VR2011 полностью по часовой стрелке, и набор VOX ПОЛУЧАЕТ контроль на задней панели полностью по часовой стрелке. Соедините генератор сигнала AF с разъемом ПАТЧА, и примените сигнал на 1 кГц в 1 мВ, чтобы проверить, чтобы видеть, активируется ли передатчик.

- Теперь вращайте, VOX ПОЛУЧАЮТ контроль полностью против часовой стрелки, и медленно корректируют VR2on против часовой стрелки к точке, куда приемопередатчик возвращается, чтобы получить, и затем немного далее против часовой стрелки от этой точки.

T. Проверка Пункта погрузки транспорта SSB

- С генератором AF, соединенным как в предыдущем шаге, набор приемопередатчик к полосе на 14 МГц, режим USB. Закройте строку PTT и корректируйтесь, MIC получают контроль для вывода на 100 ватт (в эквивалент нагрузки / ваттметр). Для FT-757SX модели на 10 ватт, разделите все выходные мощности на 10.

- Уменьшите частоту аудио генератора, наблюдая ваттметр, чтобы получить вывод на 25 ватт. Проверьте, что звуковая частота ниже 350 Гц.

- Теперь увеличьте частоту генератора AF так, чтобы выходная мощность повысилась до полной мощности и затем вниз к 25 ваттам снова выше 2 кГц. Проверьте, что звуковая частота теперь выше 2900 Гц.

4. Возвратитесь, чтобы получить, переключиться на LSB, и повторить вышеупомянутые регистрации этого режима. Если вывод на 25 ватт не получается вне указанной частоты ни в одной из этих проверок, повторите Пункт погрузки транспорта (H) и затем IF Shift  Сдвига (R) процедуры.

U. Модуляция FM

- С испытательным оборудованием, соединенным как показано в следующей схеме, предварительная установка VR2002 полностью по часовой стрелке, и  генератор AF для вывода на 10 мВ в 1 кГц. Установите приемопередатчик в FM.

- Скорректируйте VR2003 для отклонения на ±5 кГц (+-100 Гц), и затем уменьшите уровень на выходе генератора AF до 1.5 мВ, и скорректируйте VR2002 для отклонения на ±3.5 кГц (+-100 Гц).

- Перепроверьте отклонение с аудио на 10 мВ, и повторите вышеупомянутые шаги, пока отклонение не в пределах указанных диапазонов для обоих уровней громкости.

Модуль RF: Схемы Получателя

- 3-ий Локальный Буфер

Соедините вольтметр RF с эмиттером Q1028 и скорректируйте T1019 для максимального напряжения RF (0.7 к 0.9 Vrms).

- 2-ой Локальный Буфер

Соедините вольтметр RF с перемычкой между Т1006 и T1023 на компонентной стороне платы, и скорректируйте T1022 для максимального напряжения RF (0.25 к 0.35 Vrms).

- (Грубый) Осциллятор ширины

- Соедините счетчик частоты через 0.01 uF конденсатора, чтобы прикрепить 1 Q1022. Установите WIDTH в 12-часовую позицию, и скорректируйте Li044 для 8.670 МГц +-100 Гц на счетчике (грубая корректировка).

- Соедините вольтметр RF, чтобы пропустить два из Q1016 и скорректировать T1019 для максимального напряжения RF (0.5 к 0.6 Vrms).

- RX, ЕСЛИ Преобразователи

Предварительно установленные VR1001 полностью по часовой стрелке и корректируют VRi010 к точке, где S-метр только начинает отклонять. Примените сигнал на 60 дБ в 14.000 МГц от генератора сигнала RF до разъема антенны, и скорректируйте T10i6 через T1010 и Ti007 через Т10о4> м. того порядка, для максимального отклонения S-метра. Уменьшите сигнальный уровень генератора по мере необходимости ^, чтобы сохранить метр ниже полного масштаба.

- Width Oscillator  ширины

С  WIDTH and SHIFT и средства управления SHIFT и набор к 12-часовой позиции, переключите режим назад и вперед между LSB и USB, корректируя L1044 для той же самой шумовой подачи.

- Усиление и Чувствительность S-метра

- Примените сигнал на 6 дБ в 14.000 МГц от генератора сигнала RF до разъема антенны, и скорректируйте VR1001 для отклонения S-метра S-l.

- Увеличьте уровень сигнала RF до 100 дБ и скорректируйте VR1011 так, чтобы S-метр указал только к полному масштабу.

- Шумовой Подавитель

Соедините вольтметр DC,  к Q1013, и с генератором сигнала RF, соединенным как выше, установить уровень RF в 40 - 60 дБ в 14.000 МГц. С подавленной кнопкой NB, скорректируйте T1008 и Ti009 для минимального напряжения постоянного тока на метре.

- FM  3-ья Локальная переменная

С генератором сигнала RF, соединенным с разъемом антенны, примените сигнал на 40 - 60 дБ в 14.000 МГц, модулируемых с тоном на 1 кГц в отклонении на ±3.5 кГц. Соедините вольтметр AF через терминалы динамика; установите управление SQL полностью против часовой стрелки, и скорректируйте T10i7 для максимального напряжения AF на метре.

I.	Бесшумный Порог

Начинание с приемопередатчика в режиме AM, без сигнала, примененного в разъеме антенны, постепенно, совершенствует управление SQL от полностью против часовой стрелки позиция только к точке, где подавление закрывается. Затем переключитесь на режим FM, и скорректируйте VR1003 к точке, где подавление снова только закрывается.

J. Уровень на выходе AF RX FM

- С вольтметром AF, соединенным через терминалы динамика, примените сигнал на 40 дБ в 14.000 МГц (без модуляции) от генератора RF до разъема антенны. Установите приемопередатчик в режим USB, мелодию для гетеродина, и корректируйтесь, AF получают контроль для 0.1 V на вольтметре AF.

- Переключитесь на режим FM и модулируйте сигнал RF с 1 кГц в отклонении на ±3.5 кГц, не изменяя уровень на выходе генератора. Скорректируйте VR1002 для 0.1 V на вольтметре AF.

Модуль RF: Схемы Передатчика

- Метр ALC

С приемопередатчиком, настроенным на 14 МГц, режим USB, и без ввода микрофона, манипулирует передатчик и корректирует VR1008 к пороговой точке, где ALC только начинает производить отклонение метра (переключатель METER в позиции ALC).

- TX, ЕСЛИ Преобразователи

В 14 МГц, режим CW, с набором переключателя METER к ALC, предварительная установка VR1006 к центру его диапазона. Нажмите переключатель MOX и скорректируйте T1030, T1021 и T1023 через T1025 для максимального отклонения на метре ALC. Если никакое отклонение не находится сначала, установите переключатель METER в ПО и переключатель FWD/REV задней панели к FWD. Возвратите переключатель METER ALC, когда индикация ПО максимальна. Если индикация ALC - сверхмасштаб, уменьшите установку Управления накопителями.

- Питание TX

В 14 МГц, режим CW, корректируют VR1006 для вывода на 100 ватт (10 ватт для FT-757SX).

- Метр мощности

В 14 МГц, режим CW, нажимают кнопку MOX и корректируют DRIVE control для вывода на 100 ватт на внешнем ваттметре. Установите FWD задней панели / переключатель REV к FWD, и с набором переключателя METER передней панели в ПО, скорректируйте  FWD для внутренней индикации метра ПО относительно 100 ватт.

- Отказ SWR (Автоматическая Заключительная Защита)

В 14 МГц, режим CW,  эквивалент нагрузки на 16.6 омов (три 50 омов загружается параллельно), и ваттметр  к разъему антенны. Поверните DRIVE control полностью по часовой стрелке, нажмите кнопку MOX, и скорректируйте VR1007 к точке, где индикация питания относительно ваттметра только начинает отбрасывать.

- CW Уровень Sidetone

С вольтметром AF, соединенным через терминалы динамика, в режиме CW с ключом, соединялся, закройте ключ и скорректируйте VR1004   на 0.3 V выводов sidetone на метре.

Модуль LPF: Направленный Баланс Разветвителя CM

Установите переключатель METER в РО и переключатель FWD-REV задней панели к REV . Установите приемопередатчик в режим CW, и передайте поставщика услуг на 14 МГц в эквивалент нагрузки. Скорректируйте TC3001 для минимального отклонения на метре.

-

Модуль PA:  Ток Покоя

Удалите перемычку, показанную jumper , и соедините миллиамперметр DC (диапазон на 500 мА) вместо перемычки. С набором приемопередатчика к режиму SSB и без аудио применялся к передатчику, закройте строку PTT и скорректируйте VR60oi для 250 мА (±100 мА) на амперметре. Замените перемычку после корректировки. Для FT-757SX, скорректируйте VR7001 для 150 мА (±50 мА).

МОДУЛЬ МАНИПУЛЯТОРА

НОМЕН LOCA-

TION CLATURE ВВОДЯТ ПРИЛОЖЕНИЕ

Q8001 TMS1751C 4-разрядный ЦП	Микропроцессор манипулятора

Q8002 MC14049UBCP ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ Инвертор	Моностабильный Много-
вибропреобразователь

Q8003 2SC458D NPNSiTR	Манипулирование Драйвера Строки

D8001 RD5.1EB стабилитрон	Регулятор Vcc

D8002 1SS106	Schottky	ослабление

Диод барьера

СО8001 CSA1.00MK Керамический	Осциллятор прикрепления на 1 МГц
Резонатор